## Slide 1: Soutenance de stage technicien
Développement et optimisation d’une électronique d’acquisition de signal de capteurs triboélectriques
ELOY Ulrich
Tuteur pédagogique : JEANNE Céline
Tuteur de stage : WEBER Pascal

## Slide 2: Sommaire
Introduction
  GammaO
  Le cadre du stage
Les tâches effectuées
  Le capteur triboélectrique
  Le traitement et l’acquisition du signal
  La transmission MIDI
Conclusion

## Slide 3: Introduction GammaO
Start’up dans le domaine du textile connecté
Enjeux : alimentation énegétique
Premières applications dans le domaine du Running et du Trail

## Slide 4: Introduction Le cadre du stage
Mon maître de stage : Pascal WEBER
Stage effectué à la CCI à côté de l’ESISAR
Matériel disponible par l’ESISAR

## Slide 5: Les tâches réalisées Le capteur triboélectrique
Le phénomène physique :
Deux électrodes l’une à côté de l’autre
Transfert d’électron d’une électrode à l’autre
Générateur d’une tension

## Slide 6
La CEM du capteur a été revue
Sans masse intégrée dans le capteur, détection de bruit extérieur
Apparition d’un signal 50Hz avec la main
Apparition d’un signal modulé avec un tissu
Les tâches réalisées Le capteur triboélectrique

## Slide 7
Les tâches réalisées Le traitement du signal
Rajout du plan de masse sur le capteur
Mise en place d’un pont diviseur pour abaisser la tension
Mise en place d’un AOP pour régler le problème d’impédance
Mise en place d’un filtre passe-bas en sortie

## Slide 8
Échantillonnage : fréquence de 1kHz
Traitement numérique (maping, filtre, cutoff)
Calcul des caractéristiques du signal (fréquence, amplitude)
Les tâches réalisées L’acquisition du signal

## Slide 9
Signal sinusoïdal parfait
Signal quelconque susceptible de sortir du capteur tribo
Les tâches réalisées L’acquisition du signal

## Slide 10
Envoie des informations en MIDI sur le logiciel Ableton
Programmation d’un sénario simple
Les tâches réalisées La transmission MIDI

## Slide 11: Conclusions Les axes d’amélioration
Fabrication d’un PCB
Utilisation d’un autre microcontrôleur qu’un Arduino
Utilisation d’une alimentation externe pour de l’embarqué

## Slide 12: Merci de votre attention